産品型號（Part number system for led lamp）：

 LTL-304F3KT  透明七綵快閃  (RGB FAST Flash Water Clear)

外形圖(Package Dimensions)單位(Unit):mm

| 晶片(CHIP) |
| --- |
| 材質(Material) | ALGaAS/ InGaN/ InGaN |
| 顔色(Color) | red/green/blue |
| 膠體(Colloid) |
| 材質(Material) | Epodxy |
| 顔色(Color) | Water Clear |

極限參數(Absolute Maximum Ratings)（Ta=25℃）

| 項目参数 Parameter | 符號Symbol | 數值 | 單位Unit |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大功耗(Max Power Dissipation) | PM | 180 | mW |
| 最大正向電流(Max Continuous Forward Current) | I FM | 40 | mA |
| 最大反向電壓(Max Reverse Voltage) | V RM | 5 | V |
| 正向脈衝峰值電流(Peak Forward Current) | I FP | 75 | mA |
| 閃光頻率(Flash Frequency) | FREQ | 1.07±30％ | Hz |
| 銲接溫度/時間(Lead Soldering Temperature/Time) | T SOL | 240(<5S) | ℃/S |
| 工作環境(Operating Temperature Range) | T OPR | -25～+85 | ℃ |
| 儲存溫度(Storage Temperature Range) | T STR | -25～+85 | ℃ |

光電參數(Initial Electrical Optical Characteristics)

| 項目参数 Parameter | 符號Symbol | 最小值Min | 一般值Typ | 最大值Max | 單位Unit | 測試條件Condition |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 髮光強度(Luminous Intensity) | I V | 600/1000/800 | 800/1200/900 | 900/1300/1000 | mcd | I F =20mA |
| 髮光角度(Viewing Angle) | 2θ1/2 | 30 | 35 | 40 | deg | I F =20mA |
| 主波長(Dominant Wave Length) | λd | 645/510/470 |  | 650/515/475 | nm | I F =20mA |
| 半波寬度(Spectral Width at half height) | △λ | / | 30 | / | nm | I F =20mA |
| 正向電壓(Forward Voltage) | V F | 3.0 | 3.6 | 5 | V | I F =20mA |
| 反向電流(Reverse Current) | I R | / | / | 30 | μA | V R=5V |